Т  Е  П  Л  А    П  І  Д  Л  О  Г  А

НОРВЕГІЯ

- високоточне  регулювання  мікроклімату  в приміщеннях.

- найбільш комфортне й ефективне розподілення температури.

- не займає корисної площі, невидимий та безшумний.

Особливість 1 Nexans(Нексанс),Норвегія

Nexans – винахідник та виробник нагрівального кабелю з 1926 року.

Nexans винайшов та запатентував безмуфтове з’єднання.

Суть винаходу полягає в тому, що нагрівальний провід та провід живлення з’єднуються за допомогою спеціального сплаву і утворюють нерозривний провідник, на який наноситься ізоляція з температуростійкого полімеру. Ця конструкція  та  заземлюючий провід вміщені в суцільну алюмінієву трубку, на яку нанесено зовнішню ізоляцію, стійку до ультрафіолетового випромінювання.

Таким чином утворюється нерозривний і, найголовніше, абсолютно герметичний нагрівальний елемент, який дозволив компанії вийти в лідери по надійності.

Згідно з офіційними даними, до 90% всіх відмов нагрівальних кабелів відбувається в місцях стику нагрівальних і холодних кінців.

Результатом впровадження Nexans безмуфтового з'єднання стала нульова кількість відмов при роботі нагрівального кабелю і відсутність зовнішньої сполучної муфти.

Особливість 2 Nexans(Нексанс),Норвегія

Ще одне «ноу-хау» фірми Nexans у нагрівальних кабелях захисний екран у вигляді суцільної  алюмінієвої трубки, яка забезпечує:

• підвищений   захист   від  локального   перегріву  (після  заливки   кабелю  розчином можливе утворення повітряних пухирів навколо кабелю. У багатьох виробників це може привести до локального перегріву і виходу кабелю з ладу),

• 100% захист від проникнення вологи (абсолютний захист від вологи забезпечують тільки два матеріали:  метал і скло),

• поліпшені   механічні   властивості   кабелю   (наявність  такого   екрану   значно полегшує укладку та робить кабель стійким до механічних навантажень та випадкових ударів),

• захист     від     електромагнітного     випромінювання.

Надійність Nexans(Нексанс),Норвегія

Про надійність кабелю Nexans свідчить історичний факт:

У 1938 році в головному Кафедральному  Соборі столиці Норвегії Осло було вмонтовано нагрівальний кабель Nexans.

У зв’язку з проведенням загальних реконструкційних робіт у 1999 році було прийнято рішення замінити його,  на новий, більш сучасний.

Результати досліджень показали, що вже безвідмовно відпрацювавши 60 років, нагрівальний кабель старої модифікації, ще може безперебійно функціонувати протягом 30-35 років.

| Кабель нагрівальний одножильний TXLP/1, 17Вт/м |
| --- |
| Застосування | Комплекти кабелю ідеально підходять для повного та комфортного обігріву приміщень, а також використовуються в системах сніготанення на відкритих площадках, в антикригових системах на дахах, для обігріву труб та ґрунту. |  |
| Опис | Готовий до монтажу та підключення одножильний кабель з безмуфтовими з’єднаннями, алюмінієвою захисною трубкою та мідними проводами живлення довжиною 2,25 м з обох сторін. Для керування необхідно терморегулятор. |  |
| Марка | TXLP/1, 17Вт/м |  |
| Конструкція кабелю |
| Провідник нагрівальної частини | одножильний цільнотянутий резистивний провідник |
| Провідник кабелю живлення | мідний перетином 2х1,0 мм2. Довжина 2,25 м (з обох сторін) |
| Провідник заземлення | восьмижильний з лудженої міді |
| Ізоляція нагрівального елемента | зшитий вулканізований поліетилен |
| Захисний екран | суцільна алюмінієва трубка |
| Зовнішня оболонка | ПВХ, синього кольору, стійка до ультрафіолетового випромінювання |
| Тип з’єднання нагрівального кабелю та кабелю живлення | безмуфтове з’єднання |
| Маркування безмуфтового з’єднання | « SPLICE » |
| Маркування проводів живлення | «*********************» |
| Зовнішній діаметр | 6,5 мм |
| Технічні характеристики |
| Лінійна потужність | 17 Вт/м (при 230В) | 15,6 Вт/м (при 220В) |
| Мінімальний радіус вигину | Не менше п’ятикратного діаметру кабелю |
| Допустима похибка опору елемента | -5/+10% |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальна напруга живлення | 500 В змінного струму |
| Максимальна робоча to нагрівальної жили | +90° C |
| Максимальна робоча to зовнішньої оболонки | +65° C |

Асортимент

кабелю нагрівального одножильного

TXLP/1, 17Вт/м

| Марка кабелю | Потужність, Вт при | Довжина*, м | Питомий опір, Ом | Площа обігріву м² | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 170 Вт/м² | 136 Вт/м² | 112 Вт/м² |  |
|  | 230В | 220В |  |  |  |  |  |  |
| TXLP/1 300/17 | 300 | 275 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 671,00 |
| TXLP/1 400/17 | 400 | 366 | 23,5 | 132,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 705,00 |
| TXLP/1 500/17 | 500 | 458 | 29,4 | 105,8 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 746,00 |
| TXLP/1 600/17 | 600 | 551 | 35,3 | 88,2 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 773,00 |
| TXLP/1 700/17 | 700 | 643 | 41,2 | 75,9 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 929,00 |
| TXLP/1 850/17 | 850 | 780 | 50,0 | 62,2 | 5,0 | 6,3 | 7,5 | 1007,00 |
| TXLP/1 1000/17 | 1000 | 917 | 58,8 | 52,9 | 5,9 | 7,4 | 8,8 | 1170,00 |
| TXLP/1 1250/17 | 1250 | 1147 | 73,5 | 43,0 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 1353,00 |
| TXLP/1 1400/17 | 1400 | 1284 | 82,3 | 37,8 | 8,2 | 10,3 | 12,3 | 1549,00 |
| TXLP/1 1750/17 | 1750 | 1605 | 102,9 | 30,2 | 10,3 | 12,9 | 15,4 | 1861,00 |
| TXLP/1 2200/17 | 2200 | 2019 | 129,4 | 24,0 | 12,9 | 16,2 | 19,4 | 2224,00 |
| TXLP/1 2600/17 | 2600 | 2434 | 156,0 | 20,1 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 2617,00 |
| TXLP/1 3100/17 | 3100 | 2886 | 185,0 | 17,1 | 18,6 | 23,2 | 27,8 | 3126,00 |

* додатково, з обох сторін, по 2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм2

| Кабель нагрівальний двожильний TXLP/2R, 17Вт/м |
| --- |
| Застосування | Комплекти кабелю ідеально підходять для повного та комфортного обігріву приміщень, а також використовуються в системах сніготанення на відкритих площадках, в антикригових системах на дахах, для обігріву труб та ґрунту. |  |
| Опис | Готовий до монтажу та підключення двожильний кабель з безмуфтовим з’єднанням та алюмінієвою захисною трубкою. З однієї сторони кабель має провід живлення довжиною 2,25 м, з іншої – герметичне заводське закінчення. Для керування необхідно терморегулятор. |  |
| Марка | TXLP/2R, 17Вт/м |  |
| Конструкція кабелю |
| Провідник нагрівальної частини | одножильний цільнотянутий резистивний провідник |
| Провідник кабелю живлення | мідний перетином 2х1,0 мм2. Довжина 2,25 м |
| Провідник заземлення | восьмижильний з лудженої міді |
| Ізоляція нагрівального елемента | зшитий вулканізований поліетилен |
| Захисний екран | суцільна алюмінієва трубка |
| Зовнішня оболонка | ПВХ, синього кольору, стійка до ультрафіолетового випромінювання |
| Тип з’єднання нагрівального кабелю та кабелю живлення | безмуфтове з’єднання |
| Маркування безмуфтового з’єднання | « SPLICE » |
| Маркування проводу живлення | «*********************» |
| Зовнішній діаметр | 7,5 мм |
| Технічні характеристики |
| Лінійна потужність | 17 Вт/м (при 230В) | 15,6 Вт/м (при 220В) |
| Мінімальний радіус вигину | не менше п’ятикратного діаметру кабелю |
| Допустима похибка опору елемента | -5/+10% |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальна напруга живлення | 500 В змінного струму |
| Максимальна робоча to нагрівальної жили | +90° C |
| Максимальна робоча to зовнішньої оболонки | +65° C |

Асортимент

кабелю нагрівального двожильного

TXLP/2R, 17Вт/м

| Марка кабелю | Потужність, Вт при | Довжина*, м | Питомий опір, Ом | Площа обігріву м² | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 170 Вт/м² | 136 Вт/м² | 112 Вт/м² |  |
|  | 230В | 220В |  |  |  |  |  |  |
| TXLP/2R 300/17 | 300 | 275 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 783,00 |
| TXLP/2R 400/17 | 400 | 367 | 23,5 | 132,5 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 861,00 |
| TXLP/2R 500/17 | 500 | 458 | 29,3 | 105,8 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 925,00 |
| TXLP/2R 600/17 | 600 | 550 | 35,2 | 88,5 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 997,00 |
| TXLP/2R 700/17 | 700 | 640 | 41,0 | 75,9 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 1156,00 |
| TXLP/2R 840/17 | 840 | 776 | 49,7 | 60,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 1346,00 |
| TXLP/2R 1000/17 | 1000 | 910 | 58,3 | 53,4 | 5,8 | 7,3 | 8,7 | 1536,00 |
| TXLP/2R 1250/17 | 1250 | 1130 | 72,4 | 43,0 | 7,2 | 9,1 | 10,9 | 1844,00 |
| TXLP/2R 1370/17 | 1370 | 1261 | 80,8 | 38,5 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 2048,00 |
| TXLP/2R 1700/17 | 1700 | 1560 | 100,0 | 31,1 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 2527,00 |
| TXLP/2R 2100/17 | 2100 | 1930 | 123,7 | 25,4 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 2773,00 |
| TXLP/2R 2600/17 | 2600 | 2411 | 154,5 | 20,1 | 15,5 | 19,3 | 23,2 | 3434,00 |
| TXLP/2R 3300/17 | 3300 | 3027 | 194,0 | 16,1 | 19,4 | 24,3 | 29,1 | 4017,00 |

* додатково  2,25 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм2

| Мати нагрівальні двожильні з тефлоновою ізоляцією Millimat/100 та Millimat/150 |
| --- |
| Застосування | Комплекти Millimat ідеально підходять для ремонту вже існуючих підлог без підігріву або у випадках, коли необхідно мінімально підняти рівень підлоги. Монтаж проводиться безпосередньо під покриття. |  |
| Опис | Тонкий нагрівальний мат з кабелем з тефлоновою високотемпературною ізоляцією. Готовий до монтажу та підключення. Мат складається з двожильного кабелю з алюмінієвою захисною трубкою, що вплетений в тонку та гнучку пластикову сітку на клейкій основі. Кожна кабельна сітка має з’єднувальний мідний провід живлення довжиною 2,5 м. Для керування необхідно терморегулятор. |  |
| Марка | Millimat/100 та Millimat/150 |  |
| Конструкція |
| Нагрівальний елемент | двожильний провідник з постійним опором |
| Провідник кабелю живлення | мідний перетином 2х1,0 мм2. Довжина 2,5 м |
| Провідник заземлення | восьмижильний з лудженої міді |
| Ізоляція нагрівального елемента | тефлон (FEP) |
| Захисний екран | суцільна алюмінієва трубка |
| Зовнішня оболочка | ПВХ, синього кольору |
| Тип з’єднання нагрівального та кабелю живлення | герметична заводська муфта |
| Товщина мату | 4,5 мм |
| Крок розташування кабелю на сітці | Millimat/100 – 112 мм | Millimat/150 – 64 мм |
| Технічні характеристики |
| Питома потужність на 1 м2 площі | для Millimat/100 – 100 Вт/м2 (при 230В), 90 Вт/м2 (при 220В) для Millimat/150 – 150 Вт/м2 (при 230В), 135 Вт/м2 (при 220В) |
| Мінімальний радіус вигину | не менше п’ятикратного діаметру кабелю |
| Допустима похибка опору елемента | -5/+10% |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальна напруга живлення | 500 В змінного струму |
| Максимальна робоча to нагрівальної жили | +90° C |
| Максимальна робоча to зовнішньої оболонки | +65° C |

НОВА ЛІНІЙКА!!! Асортимент

матів нагрівальних двожильних

з тефлоновою ізоляцією Millimat/150

| Площа, м2 | Найменування | Потужність, Вт при | Ширина, м | Довжина, м | Ном. опір, Ом | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 230В | 220В |  |  |  |  |
| 1,0 | Millimat/150 150W 0,5x2 | 150 | 137 | 0,5 | 2,0 | 352,7 | 1163,00 |
| 1,5 | Millimat/150 225W 0,5x3 | 225 | 206 | 0,5 | 3,0 | 235,1 | 1370,00 |
| 2,0 | Millimat/150 300W 0,5x4 | 300 | 274 | 0,5 | 4,0 | 176,3 | 1593,00 |
| 2,5 | Millimat/150 375W 0,5x5 | 375 | 343 | 0,5 | 5,0 | 141,1 | 1814,00 |
| 3,0 | Millimat/150 450W 0,5x6 | 450 | 412 | 0,5 | 6,0 | 117,6 | 2020,00 |
| 3,5 | Millimat/150 525W 0,5x7 | 525 | 480 | 0,5 | 7,0 | 100,8 | 2227,00 |
| 4,0 | Millimat/150 600W 0,5x8 | 600 | 550 | 0,5 | 8,0 | 88,2 | 2420,00 |
| 5,0 | Millimat/150 750W 0,5x10 | 750 | 686 | 0,5 | 10,0 | 70,5 | 2729,00 |
| 6,0 | Millimat/150 900W 0,5x12 | 900 | 823 | 0,5 | 12,0 | 58,8 | 3109,00 |
| 7,0 | Millimat/150 1050W 0,5x14 | 1050 | 961 | 0,5 | 14,0 | 50,4 | 3444,00 |
| 8,0 | Millimat/150 1200W 0,5x16 | 1200 | 1104 | 0,5 | 16,0 | 44,1 | 3793,00 |
| 10,0 | Millimat/150 1500W 0,5x20 | 1500 | 1372 | 0,5 | 20,0 | 35,3 | 4465,00 |
| 12,0 | Millimat/150 1800W 0,5x24 | 1800 | 1647 | 0,5 | 24,0 | 29,4 | 5180,00 |

Асортимент

матів нагрівальних двожильних

з тефлоновою ізоляцією Millimat/100

| Площа, м2 | Найменування | Потужність, Вт при | Ширина, м | Довжина, м | Ном. опір, Ом | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 230В | 220В |  |  |  |  |
| 1,60 | Millimat/100 160W 0,5x3,2 | 160 | 146 | 0,5 | 3,2 | 330,6 | 1007,00 |
| 2,15 | Millimat/100 220W 0,5x4,3 | 220 | 201 | 0,5 | 4,3 | 240,5 | 1176,00 |
| 3,25 | Millimat/100 330W 0,5x6,5 | 330 | 302 | 0,5 | 6,5 | 160,3 | 1526,00 |
| 4,35 | Millimat/100 430W 0,5x8,7 | 430 | 394 | 0,5 | 8,7 | 123,0 | 1803,00 |
| 5,25 | Millimat/100 540W 0,5x10,5 | 540 | 494 | 0,5 | 10,5 | 98,0 | 1970,00 |
| 6,55 | Millimat/100 650W 0,5x13,1 | 650 | 595 | 0,5 | 13,1 | 81,4 | 2166,00 |
| 7,76 | Millimat/100 780W 0,8x9,7 | 780 | 714 | 0,8 | 9,7 | 67,8 | 2342,00 |
| 9,28 | Millimat/100 930W 0,8x11,6 | 930 | 851 | 0,8 | 11,6 | 56,9 | 2898,00 |
| 11,20 | Millimat/100 1120W 0,8x14 | 1120 | 1025 | 0,8 | 14,0 | 47,2 | 3336,00 |

| Кабель нагрівальний двожильний Defrost Snow TXLP/2R, 28Вт/м |
| --- |
| Застосування | Комплекти кабелю ідеально підходять для систем сніготанення на відкритих площадках, наприклад, обігріву під’їзних шляхів, сходинок, відкритих площадок і т.д. Може бути вкладений в гарячий асфальт, бетон або пісчано-гравійне покриття. |  |
| Опис | Готовий до монтажу та підключення двожильний кабель з безмуфтовим з’єднанням і алюмінієвою захисною трубкою. З однієї сторони кабель має провід живлення довжиною 10 м, з іншої – герметичне заводське закінчення. Для керування необхідно терморегулятор. |  |
| Марка | Defrost Snow TXLP/2R, 28 Вт/м |  |
| Конструкція кабелю |
| Провідник нагрівальної частини | одножильний цільнотянутий резистивний провідник |
| Провідник кабелю живлення | мідний перетином 2х1,0 мм2. Довжина 10 м |
| Провідник заземлення | восьмижильний з лудженої міді |
| Ізоляція нагрівального елемента | зшитий вулканізований поліетилен |
| Захисний екран | суцільна алюмінієва трубка |
| Зовнішня оболочка | ПВХ, червоного кольору |
| Тип з’єднання нагрівального кабелю та кабелю живлення | безмуфтове з’єднання |
| Маркування безмуфтового з’єднання | « SPLICE » |
| Маркування проводу живлення | «*********************» |
| Зовнішній діаметр | 7,5 мм |
| Технічні характеристики |
| Лінійна потужність | 28 Вт/м (при 230В) | 25,6 Вт/м (при 220В) |
| Мінімальний радіус вигину | не менше п’ятикратного діаметру кабелю |
| Допустима похибка опору елемента | -5/+10% |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальна напруга живлення | 500 В змінного струму |
| Максимальна t° нагрівальної жили | +90° C |
| Максимальна t° зовнішньої оболонки | +65° C |
| Максимальна t° асфальту при укладці | +160° C |

Асортимент

кабелю нагрівального двожильного

Defrost Snow TXLP/2R, 28Вт/м

| Марка кабелю | Потужність, Вт при | Довжина, м* | Питомий опір, Ом | Площа обігріву м² | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 370 Вт/м² | 280 Вт/м² |  |
|  | 230B | 220B |  |  |  |  |  |
| Defrost Snow TXLP/2R 640/28 | 640 | 587 | 22,9 | 82,8 | 1,7 | 2,3 | 1129,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 890/28 | 890 | 817 | 31,9 | 59,2 | 2,4 | 3,2 | 1278,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 1270/28 | 1270 | 1163 | 45,4 | 41,6 | 3,4 | 4,5 | 1617,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 1900/28 | 1900 | 1744 | 68,1 | 27,7 | 5,1 | 6,8 | 2014,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 2700/28 | 2700 | 2468 | 96,4 | 19,6 | 7,2 | 9,6 | 2553,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 3400/28 | 3400 | 3072 | 120,0 | 15,6 | 9,0 | 12,0 | 3058,00 |

* додатково  10 м «холодного» мідного кабелю живлення перерізом 2 х 1,0 мм2

| Саморегулюючий нагрівальний кабель DEFROST PIPE |
| --- |
| Марка | DEFROST PIPE 15 | DEFROST PIPE 20 | DEFROST PIPE 30 |  |
| Опис | Саморегулюючий кабель має дві струмопровідні жили, які з’єднанні між собою спеціальною матрицею, тепловіддача та вихідна потужність якої змінюється залежно від температури ззовні. При підвищенні температури опір матриці збільшується, відповідно тепловіддача та вихідна потужність зменшуються і навпаки. При цьому ці зміни відбуваються на окремих, навіть малих, ділянках одного кабелю, а це забезпечує високу надійність, довговічність та економічність. Кабель не перегорає навіть коли укладений навхрест. DEFROST PIPE можна відрізати любої довжини та одразу встановити. Не потребує додаткового обладнання для керування. |  |
| Застосування | DEFROST PIPE (DFR) - саморегулюючий кабель промислового та побутового призначення. Його використовують для захисту труб від промерзання, підтримки необхідної температури трубопроводів та ємкостей, а також для захисту даху, водостоків та жолобів від намерзання льоду. |  |
| Конструкція кабелю |
| Провідники | вита нікельована мідь |
| Січення провідника | DFP15 – 2x0,57мм² | DFP20 – 2x1,23мм² | DFP30 – 2x1,23мм² |
| Напівпровідниковий шар | напівпровідникова полімерна матриця |
| Провідник заземлення | луджена мідь |
| Внутрішня ізоляція | із зшитого поліетилену |
| Екран | алюмінієва стрічка |
| Зовнішня ізоляція | поліолефін сірого кольору стійкий до ультрафіолетового випромінювання |
| Зовнішній розмір, мм | DFP15 – 8,3х5,8 | DFP20 – 13,0х4,9 | DFP30 – 15,6х5,3 |
| Технічні характеристики |
| Мінімальний радіус вигину | 25 мм |
| Максимальний опір оплітки | 18.2 Ом/км |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Мінімальна to при монтажі | - 30°C |
| Максимальна робоча to зовнішньої оболонки | + 65° C |

Максимальна довжина

при допустимій силі струму

| Тип кабелю | Температура | Максимальна довжина (м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A |
| DFP 15 | 5oC | 90 | 100 | x | x | X | x |
|  | 0oC | 84 | 100 | x | x | X | x |
|  | -20oC | 57 | 95 | 100 | x | X | x |
|  | -30oC | 52 | 87 | 139 | 155 | X | x |
| DFP 20 | 5oC | 52 | 87 | 139 | 155 | X | x |
|  | 0oC | 48 | 80 | 129 | 140 | 155 | X |
|  | -20oC | 34 | 57 | 90 | 113 | 140 | x |
|  | -30oC | 30 | 50 | 80 | 100 | 124 | 155 |
| DFP 30 | 5oC | 36 | 60 | 96 | 120 | X | X |
|  | 0oC | 34 | 57 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | -20oC | 26 | 44 | 70 | 87 | 109 | 120 |
|  | -30oC | 23 | 39 | 62 | 77 | 97 | 110 |

Графік зміни лінійної потужності кабелю DFP

при зміні температури навколишнього середовища

|  |  | DFP 30 DFP 20 DFP 15 |
| --- | --- | --- |

Асортимент саморегулюючого нагрівального кабелю DEFROST PIPE

| Марка кабелю | Вт/м при +5оС | Вага кг/100м | Ціна з ПДВ, грн./м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFROST PIPE 15 | 15 | 6,6 | 71,00 |
| DEFROST PIPE 20 | 22 | 9,0 | 102,00 |
| DEFROST PIPE 30 | 33 | 10,5 | 112,00 |

Набір для виготовлення кінцевих закінчень і під’єднання до кабелю живлення поставляється в спеціальних наборах. При замовленні готових до підключення нагрівальних кабелів вартість секції збільшується на 160,00 грн.,  що включає:  2м кабелю живлення, муфтове з’єднання та кінцеву муфту.

| Кабель нагрівальний одножильний відрізний TXLP BLACK (DRUM) |
| --- |
| Застосування | Кабель використовують для повного та комфортного обігріву приміщень, в системах сніготанення на відкритих площадках, в антикригових системах на дахах, для обігріву труб та ґрунту. |  |
| Опис | Одножильний відрізний кабель на барабанах з захисною алюмінієвою трубкою. Для керування необхідно терморегулятор. |  |
| Марка | TXLP BLACK (DRUM) |  |
| Конструкція кабелю |
| Провідник нагрівальної частини | багатожильний резистивний провідник |
| Провідник заземлення | восьмижильний з лудженої міді |
| Ізоляція нагрівального елемента | зшитий вулканізований поліетилен |
| Захисний екран | суцільна алюмінієва трубка |
| Зовнішня оболонка | ПВХ, чорного кольору, стійка до ультрафіолетового випромінювання |
| Лінійний опір | від 0,02 до 12,7 Ом/м |
| Зовнішній діаметр | від 6,0 до 6,5 мм |
| Технічні характеристики |
| Максимальна лінійна потужність | до 30 Вт/м |
| Мінімальний радіус вигину | не менше п’ятикратного діаметру кабелю |
| Допустима похибка опору елемента | -5/+10% |
| Номінальна напруга | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальна напруга живлення | 500 В змінного струму |
| Максимальна робоча температура нагрівальної жили | +90° C |
| Максимальна робоча температура зовнішньої оболонки | +65° C |

Асортимент кабелю нагрівального

одножильного відрізного TXLP BLACK (DRUM)

| № п/п | Марка кабелю | Лінійний опір, ом/м | Зовнішній діаметр, мм | Вартість з ПДВ, грн./м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXLP 0.02 Ohm/m Black | 0.02 | 6.5 | 20,41 |
| 2 | TXLP 0.05 Ohm/m Black | 0.05 | 6.5 | 20,41 |
| 3 | TXLP 0.07 Ohm/m Black | 0.07 | 6.5 | 20,41 |
| 4 | TXLP 0.09 Ohm/m Black | 0.09 | 6.3 | 20,41 |
| 5 | TXLP 0.13 Ohm/m Black | 0.13 | 6.5 | 20,41 |
| 6 | TXLP 0.2 Ohm/m Black | 0.20 | 6.3 | 20,41 |
| 7 | TXLP 0.3 Ohm/m Black | 0.30 | 6.3 | 20,41 |
| 8 | TXLP 0.49 Ohm/m Black | 0.49 | 6.3 | 20,41 |
| 9 | TXLP 0.7 Ohm/m Black | 0.70 | 6.3 | 20,41 |
| 10 | TXLP 1.0 Ohm/m Black | 1.00 | 6.3 | 20,41 |
| 11 | TXLP 1.4 Ohm/m Black | 1.40 | 6.1 | 20,41 |
| 12 | TXLP 2.5 Ohm/m Black | 2.50 | 6.1 | 20,41 |
| 13 | TXLP 3.5 Ohm/m Black | 3.50 | 6.1 | 20,41 |
| 14 | TXLP 5.35 Ohm/m Black | 5.35 | 6.0 | 20,41 |
| 15 | TXLP 7.7 Ohm/m Black | 7.70 | 6.0 | 22,37 |
| 16 | TXLP 12.7 Ohm/m Black | 12.70 | 6.0 | 22,37 |

Комплект для з’єднання з кабелем живлення поставляється в спеціальних наборах. При замовленні готових до підключення нагрівальних кабелів вартість секції збільшується на 284,00 грн.,  що включає:  з обох кінців по 2м кабелю живлення та 2-а муфтових з’єднання.

Лента монтажная

Цена:    6 грн/м.п.

Расчет: 2,5 м.п. ленты на 1м2 площади пола.

РОЗДРІБНИЙ ПРАЙС-ЛИСТ

на продукцію OJ Electronics (Данія)

|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП | ЦІНА, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Підігрів підлоги та приміщень (монтаж на стіну) |  | Н О В И Н К А Програмований терморегулятор з великим дисплеєм |  |
|  |  | - великий цифровий дисплей; - програмування 4 події на добу; - нагрузка максимальна 16А / 3600 Вт; - диапазон температур+5...+40°С; - размір 84х84х40 мм; - ступінь захисту IP21; - функція антизамерзання; - занурений монтаж; | MILLITEMP CDFR-003 - датчики (в комплекті): підлоги та повітря( вмонтований); - три комбінації активных датчиків: підлоги / повітря / підлги +повітря. | 881,00 |
|  |  | Терморегулятор для настінного монтажу |
|  |  | - настінний монтаж - вихідне реле 10А - діапазон температур +5…+40оС - розмір 84х84х28 мм | MTU-1991 – з датчиком темп.підлоги | 617,00 |
|  |  |  | MTU-1999 – з датчиком темп. повітря(вмонт.) | 498,00 |
|  |  | Стандартний терморегулятор |
|  |  | - занурений монтаж - вихідне реле 14А - діапазон температур +5…+40оС - розмір 80х80х50 мм | OTN-1991 – з датчиком темп.підлоги | 677,00 |
|  |  |  | OTN-1999 – з датчиком темп. повітря(вмонт.) | 677,00 |
|  |  | Тонкий цифровий терморегулятор |
|  |  | - занурений монтаж - вихідне реле 16А - діапазон температур +0…+40оС - розмір 81х81х38 мм | OTN2-1991 – з датчиком темп.підлоги | 807,00 |
|  |  |  | OTN2-1999 – з датчиком темп. повітря(вмонт.) | 807,00 |
|  |  |  | OTD2-1999 – з датчиком темп.підлоги та датчиком темп. повітря(вмонт.) | 912,00 |
|  |  |  | OTN2-IR – з інфрачервоним датчиком темп. підлоги | 902,00 |
|  |  | Програмований терморегулятор з 4-ма часовими діапазонами |
|  |  | - занурений монтаж - адаптивна функція - вихідне реле 16А - діапазон температур +5…+40оС - розмір 80х80х48 мм | OСС2-1991 – з датчиком темп.підлоги | 1174,00 |
|  |  |  | OСС2-1999 – з датчиком темп. повітря(вмонт.) | 1174,00 |
|  |  |  | OСD2-1999 – з датчиком темп.підлоги та датчиком темп. повітря(вмонт.) | 1244,00 |
| Підігрів підлоги та приміщень (монтаж на DIN-шину) |  | Терморегулятор для монтажу на DIN-шину |
|  |  | - монтаж на DIN-шину - вихідне реле 16А - діапазон температур +0…+40оС - розмір 86х36х58 мм | ETV-1991 – з датчиком темп.підлоги | 854,00 |
|  |  |  | ETV-1999 – з датчиком темп. повітря(вмонт.) | 854,00 |
|  |  |  | ETV-1991-Р – з датчиком темп.підлоги з вільним контактом | 854,00 |
|  |  | - монтаж на DIN-шину - вихідне реле 16А - діапазон температур +0…+35оС - розмір 86х52,5х58 мм | ETN/F-2P-1441 – з датчиком темп.підлоги та переривачем | 1068,00 |
|  |  |  | ETN/F-2P-1449 – з датчиком темп. повітря(вмонт.) та переривачем | 1092,00 |
| Антикригові системи та системи сніготанення |  | Терморегулятор для системи сніготанення |
|  |  | - монтаж на стіну або DIN-шину - вихідне реле 2х10А, 16А - діапазон температур +0…+5оС - розмір без кришки 90х156х45 мм - розмір з кришкою 170х162х45 мм | ETO-1550 – терморегулятор для системи сніготанення з кришкою та можливістю установки 2-х датчиків | 3043,00 |
|  |  | - довжина кабелю 10 м - розмір Н32, діам. 60мм - темп. навк. середовища -20…+70 оС | ETOG-55- датчик вологи та температури для грунту (круглий) | 2610,00 |
|  |  | - довжина кабелю 10 м - розмір 350х50х25 мм - темп. навк. середовища -20…+70 оС | ETSG-55- датчик вологи та температури (подовгастий) | 2461,00 |
|  |  | - довжина кабелю 10 м - розмір 105х30х13 мм - темп. навк. середовища -20…+70 оС | ETOR-55- датчик вологи для водостоків | 2136,00 |
|  |  | - розмір 86х45х35 мм - темп. навк. середовища -20…+70 оС | ETF-744/99- зовнішній датчик температури | 522,00 |
|  |  | Терморегулятор для нагрівальних кабелів у водостоках |
|  |  | - монтаж на DIN-шину - вихідне 16А - діапазон температур -15…+10оС - розмір 86х52,5х58 мм | ETR/F-1447A – терморегулятор для нагрівальних кабелів у водостоках | 1305,00 |
|  |  |  | ETR/F-1447Р – терморегулятор для нагрів. кабелів у водостоках з вільним контактом | 1305,00 |
| Захист труб від замерзання |  | Терморегулятор для захисту трубопроводів від замерзання |
|  |  | - монтаж на DIN-шину - вихідне 10А - діапазон температур -10…+50оС - розмір 86х36х58 мм | ETI-1551- терморегулятор для захисту трубопроводів від замерзання з вільним контактом | 925,00 |
|  |  | - монтаж назовні трубопроводу - розмір 8х12 мм | ETF-622- датчик температури для трубопроводів | 451,00 |
| Аксесуари |  | Аксесуари |
|  |  | - розмір датчика 7,2х5,5х21,5 мм | ETF-144/99А – датчик температури підлоги з довжиною кабелю 3 м | 226,00 |
|  |  | - розмір 84х84х28 мм | ETF-944/99-Н – настінний датчик температури повітря в приміщенні | 297,00 |
|  |  | - розмір 80х80х42 мм | OTN/VH – кріплення для настінного монтажу терморегуляторів |  |
|  |  | - монтаж на DIN-шину - вихідне реле 16А - розмір 90х35х60 мм | ММ-7595 – електронне реле часу добове/тижневе | 1068,00 |